|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж» БУ «Нижневартовский строительный колледж» |
| --- | --- |

## Конкурсное задание

## по компетенции «Столярное дело»

г. Нижневартовск 2023

Компетенция включает работы по изготовлению изделий из дерева и древесных материалов. Профессия востребована на мебельном производстве, в строительстве (двери, окна, арки, лестницы) и других областях промышленности, где дерево используется как материал для создания частей конструкции (например, макеты летательных аппаратов и планеров).

Столяр выполняет работы на деревообрабатывающих станках, использует ручные и электрифицированные инструменты.

Основные виды столярных работ: пиление, строгание, долбление, сверление, фрезерование, вытачивание, шлифование, сборка и отделка изделий.

Также применяются шпонирование, фанерование, нанесение резьбы и др.

Квалифицированный столяр разбирается в свойствах разных пород дерева, грамотно подбирает инструментарий, выявляет дефекты и пороки древесины (сучки, трещины, наросты, червоточины).

Работы выполняются на основе полноразмерных или масштабированных чертежей.

Описание здания:

Изготовление и отделка изделия из дерева и древесных материалов с использованием деревообрабатывающих станков, ручного и электрифицированного инструмента.

Критерии оценки:

- построение полноразмерного чертежа;

- качество внутренних и внешних соединений;

- эстетика отделки столярного изделия;

- соответствие размеров изделия заданным параметрам;

- изготовление изделия без использования дополнительного материала;

- соблюдение правил техники безопасности.

Форма участия в конкурсе:

Индивидуальный конкурс.

Общее время на выполнение задания:

3 часа.

| Наименование модуля | Соревновательный час (Ч1,Ч2,Ч3) | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| А | Выполнение полноразмерного чертежа | Ч1 | Один час |
| Б | Формирование соединений и сборка ящика | Ч2 | Один час |
| В | Внешний вид и отделка | Ч3 | Один час |
|  | Общее время |  | Три часа |

Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются столярные работы.

Участники соревнований получают чертеж и задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс, включает в себя черчение переднего вида полноразмерного проекта 1:1и выполнения изделия по чертежу.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности и подвергает опасности себя, то участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Участники могут использовать: ручной и электрифицированной столярный инструмент, деревообрабатывающие станки. Чертеж проекта предоставлен 1:1. Это ящик, который сделан с использованием ряда соединений, применяемых в столярной деле. Конкурс включает в себя выполнение полноразмерного чертежа, формирования соединений, сборку ящика и отделку.

Модули задания и необходимое время для их выполнения.

материал

| ширина | длина | толщина | материал | количество | наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 900 | 20 | сосна | 1 | Заготовка для ящика |
| 300 | 300 | 4 | оргалит | 1 | Дно ящика |

Инструменты и материалы:

Ножовка с мелким зубом, молоток, киянка, линейка, карандаш, ластик, стамески (10,12,18) угольник, рулетка, плоскошлифовальная машинка, малка, рейсмус, нож канцелярский, точилка, гвозди, струбцины,

Сиз: Наушники, очки, маска медицинская, печатки.

Критерии оценки

А. Выбор материала: в соответствии с чертежом. 3 балла.

Б. Выбор инструмента: Выбор необходимого инструмента для выполнения задания.3 балла.

В. Чертёж: Соответствие исходному чертежу, линии должны быть прямые, точные, однородной толщины и правильного веса, чётко соблюдать места пересечений, чертить все необходимые линии.

Создать законченный чертёж, лишенный грязных пятен от карандаша или разводов от ластика.

Размер:

Убедится в точности размеров (погрешность до 1 мм). 3балла.

Г. Внутренние соединения: Внутренних соединений 20 каждое оценивается: 0.5=0; 0.25=0.5; 0=1. Итого: 20баллов максимум.

Д. Внешние соединения:

Боковая сторона 24 соединения каждое соединение оценивается: 0.5=0; 0.25=0.5; 0=1. Итого: 24 балла максимум.

Внешние соединения:

Торцевая сторона 24 соединения каждое соединение оценивается: 0.5=0; 0.25=0.5; 0=1. Итого: 24 балла максимум.

Е. Отделка и внешний вид: Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, отшлифованное. 5баллов.

Ж. Соответствие чертежу: Изделие должно быть выполнено строго по чертежу.

На законченном изделии должны присутствовать все детали. 3балла.

З. Измерение: Измерение сторон в соответствии с чертежом. Длина 1балл, ширина 1 балл. Итого: 2 балла.

И. Материал: Участник должен использовать прописанное лимитированное количество материала для выполнения задания.

В случае замены материала в виду его дальнейшей непригодности происходит вычет одного балла. 5баллов.

К. Соблюдение техники безопасности при работе с ручным и электрифицированным инструментом. Использование средств индивидуальной защиты. 5баллов.

Л. Уборка рабочего места:

Сложить инструмент и материал, убрать рабочее место. 3балла.

Итого: 100 баллов.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

- Участникам не разрешается приносить на конкурс листовой материал или массив дерева.

- Участникам не разрешается иметь при себе предварительно изготовленные или собранные матрицы, подставки или шаблоны.

- В ходе конкурса участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, фотоаппаратами, личными устройствами для прослушивания музыки, радиоприемниками и другими приспособлениями, которые могут отвлечь внимание, по мнению Главного эксперта.

- Электрифицированный инструмент, привезенный участником, но не указанный в разделе «Инструмент, предоставленный на площадке», применяется только после голосования Экспертной группы.

- Участникам запрещено в своей рабочей зоне размещать более двух единиц стационарного оборудования. Комбинированное оборудование не принимается за одну единицу стационарного оборудования.